Приложение № 4

Сведения о показателях качества горячей воды

и допустимых перерывах в подаче горячей воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации), не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градус | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | 2,6 |
| рН | единица рН | 6-9 |
| Железо (Fe. суммарно) | мг/л | 0,3 |
| Жёсткость общая | ммоль/л | 7,0 |
| Перманганатная окисляемость | мг/л | 5,0 |
| Хлориды (CI-) | мг/л | 350 |
| Медь (Cu. суммарно) | мг/л | 1,0 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,2 |
| Марганец (Mn. суммарно) | мг/л | 0,1 |
| Нитрит (по NO-2) | мг/л | 3,0 |
| Нитраты (по NO-3) | мг/л | 45 |
| Сероводород и сульфиды, суммарно | мг/л | 0,003 |
| Сульфаты (SO2- 4) | мг/л | 500 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |
| Сухой остаток | мг/л | 1000 |
| Алюминий | мг/л | 0,5 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |
| Цианиды (CN-) | мг/л | 0,035 |
| Селен (Se.суммарно) | мг/л | 0,01 |
| Мышьяк (As.суммарно) | мг/л | 0,05 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,25 |
| Свинец (Pb.суммарно) | мг/л | 0,03 |
| Берилий (Be2+) | мг/л | 0,0002 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 |
| Бор (B,суммарно) | мг/л | 0,5 |
| Суммарная объёмная активность альфа-излучающих | Бк/л | 0,1 |
| Суммарная объёмная активность бета-излучающих | Бк/л | 1,0 |
| Общее микробное число | число образующих колоний бактерий в 1 мл | не более 50 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие |

Для проведения планово-предупредительного ремонта закрытых централизованных систем горячего водоснабжения производится временное прекращение (ограничение) горячего водоснабжения на 14 дней  в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке.

Для проведения плановых промывок и чисток теплообменников на ЦТП ежеквартально осуществляется отключение горячего водоснабжения  на 12 часов (суммарно в течение месяца).

.

Организация, осуществляющая                                                             Абонент

горячее водоснабжение

_________________________                                                     ____________________